Correction des exercices chapitre 6

Exercice n° 9 p 150 :

1)

2) D’après la loi des tensions : E = uR + uC		relation (1)

3) On a uR = R×i et i =

4) On a donc i =

5) Reprenons la relation (1) en reportant les différentes expressions trouvées aux questions 3) et 4) :

uC + RC×= E

6) a. Avant de remplacer dans l’équation différentielle, trouvons l’expression de  :

= a×b×exp(bt) 	donc 	c + a×exp(bt) + RC×a×b×exp(bt) = E

Ceci est vérifié si et seulement si c = E et b = -1/RC

b. A t = 0, la tension aux bornes du condensateur uC est nulle puisque le condensateur n’est pas chargé :

d’où 	uC(t = 0) = c + a = 0 et a = -c = -E

c. On a alors : uC(t) = E - E×exp(-t/RC) = E (1 – exp(-t/RC)). Avec les valeurs qui sont données :

uC(t) = 6,0×(1 – exp(-t/22))

Exercice n°12 p 151 :

a.

b. D’après la loi des tensions : uR + uC = 0		relation (1)

c. On sait que uR = R×i et i = 	donc 		RC×

d. On calcul le terme dérivé de uC :

= a×b×exp(bt)

Donc : 					   R×C×a×b×exp(bt) + a×exp(bt) = 0

Trouvons la constante b : 
Pour satisfaire cette équation, Il faut que R×C×a×b = - a R×C×b = - 1 b = -1/RC

AN : b = =  s-1

Trouvons la constante a :

On sait qu’à t = 0, qA = C×uC = 0.6*10-6 Coulomb

Ainsi : uC(t = 0) = a×exp(b×0) = a = V

Finalement :					uC(t) = 6×exp(-t/1.5*10-3)

Exercice n°16 p 152 :

- Cette courbe concerne la charge du condensateur puisque initialement uC(t) = 0 ce qui signifie que le condensateur n’est pas chargé initialement.

- Cette courbe correspond également à la charge du condensateur :

  - On sait que l’intensité du courant dans un circuit comportant un condensateur est de la forme : i = C×

  - On rappelle le terme  représente le coefficient directeur de la tangente à la courbe uC(t) = f(t).

  - On voit ainsi, d’après la courbe uC(t), que la tangente à cette courbe diminue au cours du temps, d’où l’intensité du courant dans le circuit diminue lors de la charge du condensateur.

- On sait que la limite de la tension uC(t) lorsque t tend vers l’infini est la tension sous lequel le condensateur est chargé : E

  - Les courbes n°1 et n°2 semble admettre la même limite quand t tend vers l’infini : 4V. De plus, on a :

RC(a) = 0.22 s et RC(d) = 0.47 s et on sait que plus le produit RC est grand, plus le système répond lentement.

Ainsi, la courbe n°1 correspond au cas a et la courbe n°2 au cas d

  - Les courbes n°3 et n°4 admette la même limite lorsque t tend vers l’infini : E = 2V

RC(b) = 0.44 s et RC(c) = 0.22 s.

Ainsi, la courbe n°3 correspond au cas c et la courbe n°4 au cas b

Exercice n°18 p 152 :

I Etude de l’oscillogramme 1

- La courbe B représente la tension aux bornes du condensateur du circuit. On observe la charge et la décharge d’un condensateur.

- D’après la relation des tensions : E = uR + uC avec E l’amplitude maximale de la tension délivrée par le GBF.

On lit sur l’oscillogramme que uCmax = 2 V d’où uRmax = E - uCmax = 4 – 2 = 2V

- Pour la base de temps, il faut que la totalité de la dimension horizontale de l’écran (10 divisions) corresponde à la période du signal délivré par le GBF soit T = 1/f = 1/200 = 5*10-3 s.
10 div pour 5*10-3 s donc 1 div pour 5*10-4 s : Calibre 0.5 ms / div

Pour la déviation verticale on doit avoir 4 divisions pour 4V : Calibre 1V / div

- Si la valeur de R est notablement augmenter, cela signifie qu’on augmente grandement la constante de temps RC et ainsi, le système mettra plus de temps à répondre à l’échelon de tension : le condensateur se chargera moins rapidement et la courbe uC(t) sera aplatie :

On obtiendrait les courbes en pointillés.

Au contraire si on diminue fortement R, la constante de temps

sera diminuée et le système répondra plus rapidement :

On obtiendrait les courbes en gras.

I Etude de l’oscillogramme 2

- Nous avons interverti le condensateur

avec la résistance afin de pouvoir, sans

problème de masse, visualiser la tension

aux bornes du générateur et la tension aux

bornes de la résistance, évolution de l’intensité

à un facteur prêt (courbe B).

- La valeur de C influe directement sur la valeur de la constante de temps, comme le faisait la résistance au I.

Si on augmente la valeur de C, le système va répondre plus lentement : 	courbe en pointillé.

Si on diminue la valeur de C, le système répondra plus vite courbe en 	gras :

- a. Schéma du circuit :

b. D’après la loi des tensions à partir de t > 0 : U = uC + R×i

Or i =  		d’où		uC + RC×

c. On a uC = U×(1 – exp(-t/RC))	et

d’où : uC + RC×= U×(1 – exp(-t/RC)) + RC×= U - U×exp(-t/RC) + U×exp(-t/RC) = U

L’équation différentielle est bien vérifiée par la solution proposée.

Est-ce que la condition initiale est respectée ?

On doit avoir uC(t = 0) = 0. On trouve aisément que c’est le cas car exp(0) = 1

- Pour trouver la valeur de C :

  - Il faut tout d’abord trouver la valeur de la constante de temps τ = RC.

On peut le faire graphiquement en regardant à quelle abscisse correspond le point d’ordonnée 0.63E (car le condensateur est chargé à 63% à t = τ).

Or 0.63E = 0.63×4 = 2.52. Pour uC = 2.52 V on a t = τ = 3 ms

  - Comme τ = RC, et que nous avons la valeur de R (100 Ω) :

C =

# Text boxes

###### B

###### A

5 F

E

R

: C

i

: Armature positive

uR

uC

B

A

i

UR

UC

R

C

~

GBF

M

yA

YB

YB

yA

M

GBF

~

###### B

###### A

5 F

4V

u

uC

i

- On utilise la convention générateur pour représenter u (flèche de u dans le même sens que flèche de i).

- On utilise la convention récepteur pour uC (flèche de uC dans le sens inverse de la flèche de i)