FICHE EXPERIMENTALE CHAP7φ : DIPOLE RL

Mise en évidence de l’inductance d’une bobine :

Energie emmagasinée dans une bobine :

Montage 1 : étincelle de rupture :

Montage 2 : fonctionnement d’un moteur :

# Text boxes

Diode permettant le passage du courant à l’ouverture de l’interrupteur

Voltmètre

Voltmètre 2 relié à généris :

enregistre uR(t) = -R×i(t)

Interrupteur : 
permet de mettre en évidence l’étincelle de rupture

Voltmètre 1 relié à généris :

enregistre uL(t)

Alim 6-12V sur 12V continu

Bobine avec noyau de fer doux :

L = 1.1H ; r = 11Ω

GBF :

Signal dents de scie 200 Hz

Amplitude 5V

Bobine

L=0.5H ; r = 11 Ω

Voltmètre permettant de régler l’amplitude du GBF : 5V (alternatif)

Résistance variable

× 10kΩ

Interrupteur

simple

Moteur

Voltmètre

Bobine avec noyau de fer doux :

L = 1.1H ; r = 11Ω

Interrupteur : 
permet de mettre en évidence l’absence d’étincelle de rupture

Alim 6-12V sur 12V continu